VD-150W智能体温筛查系统

规格书v2.0

文档修改历史

| 版本 | 描述 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 创建 | 2020-3-17 |
| V2.0 | 更新 | 2020-05-30 |

功能特点

1）安全：非接触式热成像温度测量，避免交叉感染的风险
2）效率：检测时间小于1秒，可同时进行多次检测
3）稳定性：标准黑体实时温度校准，测温更准确
4）检测率：人脸检测测温，避免其他非人为干扰
5）易于部署：通过人体红外热像仪的智能测温终端显示，形成一个小型测温站
6）全天候：7 x24小时实时温度筛选，预警。

技术指标

| 热成像传感器 |
| --- |
| 热成像分辨率 | 320*240 |
| 测温范围 | 32℃~42℃ |
| 视场角 | 水平 34.4 垂直25.8 |
| 图像输出 | 6bit数据，色彩模式32位ARGB |
| NETD | 70mK@25℃ |
| 测温精度 | ≤±0.5℃ |
| 温度校准 | 内置黑体实时校准 |
| 测温时间 | < 1 秒 |
| 测温距离 | ≥1米，≤5米 。 最佳使用距离 2.5 m |
| 识别方式 | 多人模式（仅温度测量）（10人以内）； 单人模式（测温+人脸识别） |
| 摄像头 |
| 图像传感器 | SONY 1080P 500W IMX5187 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 镜头 | 5mm |
| 像素尺寸 | 3μm x 3μm |
| 帧数 | 30fps 1080p |
| 动态范围 | 105DB |
| 增益 | 自动 |
| 曝光 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 环境要求 |
| 工作温度 | 25~32℃ |
| 储存温度 | -20~60℃ |
| 工作湿度 | ＜90% (无凝结) |
| 环境要求 | 室内无风环境 |

产品尺寸图

智能终端

| 硬件规格 |
| --- |
| 语言 | 中文，英文（可自定义，需要最小起订量） |
| 芯片 | RK3399, 六核; 双核A72+四核 A53, 1.8GHz |
| 内存 | DDR3 4GB |
| 储存 | EMMC 16G |
| 显示输出 | HDMI 输出1080P |
| 储存插槽 | 1, TF 插槽 |
| 音频输入 | 3.5mm接口 |
| 音频输出 | 3.5mm接口 |
| USB 接口 | USB 2.0 *2, USB3.0 *2, |
| 网络 | 2.4G WiFi |
|  | 10/100/1000M 以太网 |
| 电源接口 | DC12V/2A |
| 时钟 | 支持RTC时钟 |
| 开机方式 | 接通电源自动开机 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| 系统升级 | 支持TF卡、USB升级 |
| 输入法 | 标准安卓键盘 支持第三方输入法 |
| 人脸识别 | 本地数据库 |
| 数据存储 | 10,000人脸 |

产品尺寸图

注意事项：

1、 测温设备应在室温在25℃-32℃之间的房间中使用，不要把测温设备安装至通风口下，保证3米范围内无加热源；

2、 人员从寒冷室外环境进入室内会影响测温精度，需在室内让额头无遮挡三分钟且温度稳定后再进行额温测试；

3、 测温设备所读取的温度为额温区域所在的温度，当额头有水，汗渍，油渍或者妆容浓厚或者老年人有皱纹比较多的情况下，读取的温度会比实际温度低，确保这一处没有毛发或者是衣服遮挡。